LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ: ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII

TABLOUL FACTORILOR DE RISC ORIENTAT PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

A. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

Intrarea pe teritoriul altor posturi de fără a lua măsurile de securitate specifice

Lipsa de organizare în verificarea lucrărilor, rapoartelor, instalaţiilor

Lipsa de planificare a probelor, încercărilor, reviziilor, operaţii de mentenanţa în funcţie de vechimea instalaţiilor şi auxiliarelor, a circuitelor energetice (fluide şi energie electrică)

Cooperarea, informarea reciprocă insuficientă şi neformalizată

Utilizarea greşită a echipamentelor

Poziţia de lucru vicioasă, neergonomică

Întrebuinţarea greşită a uneltelor şi accesoriilor de tăietoare, înţepătoare,

Reglarea greşită a luminii, ventilaţiei, temperaturii

Necunoaşterea procedurilor şi lipsa exerciţiilor pentru intervenţia în caz de pericol grav şi iminent, întârzierea manevrelor în favoarea unor alte etape ale procedurilor intervenţiei

Amplasarea lucrătorului neprotejat în direcţia defulării fluidelor sub presiune , arcurilor electrice

Intervenţii personale, intempestive în reglaje fără a ţine cont de acţiunile anterioare

Asistenţa tehnică eronată în staţiile electrice, la generatoare şi consumatori

Lansarea comenzilor cu întârziere

Întârzierea solicitărilor pentru revizii şi reparaţii ale instalaţiilor, controalelor şi verificării instalaţiilor şi altor EM – riscuri colective

Intervenţiile intempestive rezultate din neinformare cu privire la intervenţiile anterioare şi iniţierilor de comenzi

Părăsirea postului de lucru fără a desemna un înlocuitor – risc colectiv

Substituirea în munca altor lucrători

Punerea/repunerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor fără a se asigura parcurgerea riguroasă a etapelor conform cărţilor tehnice

Acţiunea arcului electric, electrocutarea lucrătorului care intervine în instalaţii

Deplasarea pe căile de circulaţie întrerupte, cu obstacole sau stricate, în apropierea golurilor nesemnalizate, neprotejate sau insuficient protejate

Deplasarea prin vecinătatea structurilor de construcţie instabile, în curs de demolare

Staţionarea în imediata vecinătate a armaturilor, organelor de maşini în mişcare, căilor de circulaţie

Staţionari în fata gurii de vizitare şi observare a flăcării

Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare, căi de circulaţie pe verticală, slab iluminate

Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare

Stări contradictorii / conflictuale în timpul muncii

Lipsa de măsuri în situaţiile evenimentelor minore

Omiterea operaţiilor care îi asigură securitatea la postul de lucru

Nerespectarea/neefectuarea controlului medical periodic

Neacţionarea /acţionarea greşită a butonului de avarie

Neverificarea proceselor verbale de punere în funcţiune a instalaţiilor, a parametrilor tehnologici măsuraţi, a intervenţiilor efectuate în situaţii de avarii

B. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ

Organizarea muncii şi procedurilor fără a ţine cont de elementele esenţiale ale sistemului de muncă, sarcinile conexe, atribuţiile suplimentare, cumulul de funcţiuni, timpul de lucru, pauzele obligatorii, pauzele suplimentare, climatul social al muncii

Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea măsurilor tehnice şi organizatorice immediate,

Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă de personalul care nu respectă foile de manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile pentru instalaţiile deservite

Executarea operaţiilor succesive aplicând parţial procesele tehnologice descrise în cărţile tehnice şi instrucţiunile tehnice interne de lucru

Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate atunci când trebuie să stabilească, să impună şi să verifice executarea corectă a tuturor operaţiilor legate de punerea în funcţiune / exploatare / retragere din funcţiune a echipamentelor de muncă

Poziţie de lucru şezând şi ortostatica la alegere

Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, legată de atenţia distributivă pe o zonă întinsă şi multiple echipamente de muncă

Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, stres cauzat de responsabilitatea funcţiei şi riscurile colective asociate

Situaţii contradictorii care generează fluctuaţii neuropsihice, suprasolicitare neuropsihosenzorială

Solicitarea atenţiei şi funcţiilor psihice corelative pe întreg program de lucru

C. FACTORI DE RISC SPECIFICI MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE

Surprinderea prin pornirea accidentală a echipamentelor tehnice de către ceilalţi participanţi la procesul de muncă, alte persoane care pătrund autorizat sau nu în spaţiul de lucru

Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor din instalaţie care pot înregistra mişcări sau deplasări comandate automat

Accidente de circulaţie intra-şantier, loviri, vătămare gravă

Instalaţii supraetajate, lucru pe verticală

Materiale de construcţii depozitate în stive dezordonate sau în locuri nepermise, lovire, vătămare corporală pe durata activităţilor

Căderea maselor suspendate/ridicate pe schele, la lucrul altora pe verticală

Fluide la temperaturi ridicate, hidrocarburi, compuşi chimici din recipienţi, conducte, racorduri defecte – pot deversa pe căile de circulaţie şi în zonele de lucru

Prăbuşirea platformelor de acces în timpul efectuării inspecţiilor

Aşchii, părţi componente ale organelor de maşini în mişcare, detaşate datorită uzurilor, fisurilor, vibraţiilor, şocurilor

Bucşi, tampoane îmbătrânite, uzate determină vibraţii ale instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă mai mari decât limitele calculate de către producător

Debranşări, străpungeri ale racordurilor, tubulaturii de transport a fluidelor

Instalaţii/sisteme/echipamente de muncă care prezintă uzuri, neconformităţi faţă de HG 1146/2006, reparaţii nefinisate corespunzător

Instalaţii/sisteme/echipamente de muncă ataşate recipienţilor sub presiune sau al căror scop este acela de a livra fluide care se vor înmagazina în recipienţi sub presiune

Axe, bucşi, rulmenţi, socluri îmbătrânite, uzate generează vibraţii şi uzuri premature care pot afecta şi operatorii

Scăpări de abur la vane, racorduri, etc.

Scăpări de păcură fierbinte la presetupe, vane, racorduri, etc.

Scăpări de ulei supraincins în contact cu părţile neprotejate ale corpului

Scăpări de abur supraincins şi în presiune în contact cu părţile neprotejate ale corpului

Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, pompei, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate

Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate

În cazul apariţiei defecţiunilor la sistemul de răcire, căderea izolaţiei

Aprinderea accidentală, explozia fluidelor din instalaţii din motive aleatorii

Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale echipamentului de muncă

Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale instalaţiilor

Conductori neizolaţi, legături improvizate, traversări

Acidul sulfuric din acumulatori în caz de avarie

D. FACTORII DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCA

Temperatura aerului ridicată vara, scăzută iarna

Curenţi de aer prezenţi în toate incintele şantierului

Umiditatea aerului crescută în zonele de purjare şi supape ale instalaţiilor de încălzire cu abur tehnologic

Calamitati naturale: cutremur, vijelii, furtuni, tornade, inundaţii

Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici: scăpări, deversări necontrolate de la instalaţiile proprii sau din vecinătate

Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau exploziv: carborund, vapori, particule de hidrocarburi

Câini fără stăpân necontrolaţi pe căile de circulaţie şi în şantier, muşcături infecţioase

Acces în zone subterane la reţele elctrice, manifestări de claustrofobie

LISTA DE CONSECINŢE POSIBILE ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC

ASUPRA ORGANISMULUI UMAN

| Nr. crt. | CONSECINŢE POSIBILE | LOCALIZAREA CONSECINŢELOR |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cutie craniană | Cutie toracică | Abdomen | Tegument | Aparat respirator | Aparat cardiovascular | Aparat digestiv | Aparat renal | Sistem osteoarticular | Sistem muscular | Organe de simţ | Sistem nervos | Multiplă |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coloana vertebrală | Membru superior | Membru inferior |  | Ochi | Nas | Ureche |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Braţ Antebraţ | Palmă Degete | Coapsă Gambă | Picior |  |  |  | Internă | Externă |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D | S | D | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Plagă: - tăietură - înţepătură | x x | x x | x x | x x | - - | - - | - - | - - | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | - - | x x | x x | x x |
| 2. | Contuzie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Entorsă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Strivire | x | x | x | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | - | x | - | x |
| 5. | Fractură | x | x | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | - | - | - | x |
| 6. | Arsură: - termică - chimică | x - | x - | x - | x - | - - | - - | - - | - - | - - | x - | x - | x - | x - | x - | x - | x - | x - | x - | - - | x - | - - | x - |
| 7. | Amputaţie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | x |
| 8. | Leziuni ale organelor interne | - | - | x | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | x |
| 9. | Electrocutare | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 10. | Asfixie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Intoxicaţie - acută - cronică | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12. | Dermatoză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Pneumoconioză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Îmbolnăviri respiratorii cronice provocate de pulberi organice şi substanţe toxice iritante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Astm bronşic, rinită vasomotorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Boli prin expunere la temperaturi înalte / scăzute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Hipoacuzie, surditate de percepţie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Cecitate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Tumori maligne, cancer profesional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Artroze cronice, periartrite, stiloidite, osteocondilite, bursite, epicondilite, discopatii | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Boala de vibraţii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Tromboflebită | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Laringite cronice, nodulii cântăreţilor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Astenopatie acomodativă, agravarea miopiei existente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Cataracta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Conjuctivite şi keratoconjunctivite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| 27. | Electrooftalmie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Boala de iradiere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Îmbolnăviri datorate compresiunilor şi decompresiunilor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Boli infecţioase şi parazitare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Nevroze de coordonare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Sindrom cerebroastenic şi tulburări de termoreglare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Afecţiuni psihice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Alte consecinţe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| UNITATEA: | FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ | NUMĂR PERSOANE EXPUSE: |
| --- | --- | --- |
|  |  | DURATA EXPUNERII: __ h/schimb |
| LOCUL DE MUNCĂ: ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII |  | ECHIPA DE EVALUARE: |
| COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ | FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI | FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) | CONSE-CINŢA MAXIMĂ PREVI- ZIBILĂ | CLASA DE GRAVI-TATE | CLASA DE PROBA-BILITATE | NIVEL DE RISC |
| A. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI | 1. ACŢIUNI GRESITE Executare defectuoasă de operaţii | Intrarea pe teritoriul altor posturi de fără a lua măsurile de securitate specifice | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Lipsa de organizare în verificarea lucrărilor, rapoartelor, instalaţiilor | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Lipsa de planificare a probelor, încercărilor, reviziilor, operaţii de mentenanţa în funcţie de vechimea instalaţiilor şi auxiliarelor, a circuitelor energetice (fluide şi energie electrică) | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Cooperarea, informarea reciprocă insuficientă şi neformalizată | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Utilizarea greşită a echipamentelor | ITM 45-180 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | Poziţia de lucru vicioasă, neergonomică | ITM 3-45 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Întrebuinţarea greşită a uneltelor şi accesoriilor de tăietoare, înţepătoare, | ITM 3-45 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Reglarea greşită a luminii, ventilaţiei, temperaturii | ITM 3-45 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Necunoaşterea procedurilor şi lipsa exerciţiilor pentru intervenţia în caz de pericol grav şi iminent, întârzierea manevrelor în favoarea unor alte etape ale procedurilor intervenţiei | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Amplasarea lucrătorului neprotejat în direcţia defulării fluidelor sub presiune , arcurilor electrice | INV. GR.II | 5 | 3 | 4 |
|  |  | Intervenţii personale, intempestive în reglaje fără a ţine cont de acţiunile anterioare | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Asistenţa tehnică eronată în staţiile electrice, la generatoare şi consumatori | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  | Nesincronizări de operaţii | Lansarea comenzilor cu întârziere | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Întârzierea solicitărilor pentru revizii şi reparaţii ale instalaţiilor, controalelor şi verificării instalaţiilor şi altor EM – riscuri colective | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Intervenţiile intempestive rezultate din neinformare cu privire la intervenţiile anterioare şi iniţierilor de comenzi | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă | Părăsirea postului de lucru fără a desemna un înlocuitor – risc colectiv | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Substituirea în munca altor lucrători | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Punerea/repunerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor fără a se asigura parcurgerea riguroasă a etapelor conform cărţilor tehnice | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Acţiunea arcului electric, electrocutarea lucrătorului care intervine în instalaţii | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Deplasarea pe căile de circulaţie întrerupte, cu obstacole sau stricate, în apropierea golurilor nesemnalizate, neprotejate sau insuficient protejate | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Deplasarea prin vecinătatea structurilor de construcţie instabile, în curs de demolare | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Staţionarea în imediata vecinătate a armaturilor, organelor de maşini în mişcare, căilor de circulaţie | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Staţionari în fata gurii de vizitare şi observare a flăcării | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare, căi de circulaţie pe verticală, slab iluminate | INV.GR.II | 5 | 3 | 4 |
|  |  | Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  | Comunicari accidentogene | Stări contradictorii / conflictuale în timpul muncii | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  | 2. OMISIUNI | Lipsa de măsuri în situaţiile evenimentelor minore | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Omiterea operaţiilor care îi asigură securitatea la postul de lucru | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Nerespectarea/neefectuarea controlului medical periodic | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Neacţionarea /acţionarea greşită a butonului de avarie | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Neverificarea proceselor verbale de punere în funcţiune a instalaţiilor, a parametrilor tehnologici măsuraţi, a intervenţiilor efectuate în situaţii de avarii | INV.GR.III | 4 | 1 | 2 |
| B. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ | CONŢINUTUL NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINŢELE DE SECURITATE 1.1. Operaţii, reguli, procedee greşite | Organizarea muncii şi procedurilor fără a ţine cont de elementele esenţiale ale sistemului de muncă, sarcinile conexe, atribuţiile suplimentare, cumulul de funcţiuni, timpul de lucru, pauzele obligatorii, pauzele suplimentare, climatul social al muncii | ITM 45-180 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea măsurilor tehnice şi organizatorice immediate, | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă de personalul care nu respectă foile de manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile pentru instalaţiile deservite | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  | Absenţa unor operaţii | Executarea operaţiilor succesive aplicând parţial procesele tehnologice descrise în cărţile tehnice şi instrucţiunile tehnice interne de lucru | INV.GR.III | 4 | 2 | 3 |
|  |  | Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate atunci când trebuie să stabilească, să impună şi să verifice executarea corectă a tuturor operaţiilor legate de punerea în funcţiune / exploatare / retragere din funcţiune a echipamentelor de muncă | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  | SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATA ÎN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI 2.1. Solicitare fizică | Poziţie de lucru şezând şi ortostatica la alegere | NEGLIJABIL | 1 | 1 | 1 |
|  | 2.2. Solicitare psihică | Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, legată de atenţia distributivă pe o zonă întinsă şi multiple echipamente de muncă | ITM 45-180 | 3 | 4 | 3 |
|  |  | Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, stres cauzat de responsabilitatea funcţiei şi riscurile colective asociate | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Situaţii contradictorii care generează fluctuaţii neuropsihice, suprasolicitare neuropsihosenzorială | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Solicitarea atenţiei şi funcţiilor psihice corelative pe întreg program de lucru | ITM 45-180 | 3 | 1 | 2 |
| C. FACTORI DE RISC SPECIFICI MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE | 1. FACTORI DE RISC MECANIC Mişcări periculoase | Surprinderea prin pornirea accidentală a echipamentelor tehnice de către ceilalţi participanţi la procesul de muncă, alte persoane care pătrund autorizat sau nu în spaţiul de lucru | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor din instalaţie care pot înregistra mişcări sau deplasări comandate automat | INV.GR.II | 5 | 2 | 4 |
|  |  | Accidente de circulaţie intra-şantier, loviri, vătămare gravă | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Instalaţii supraetajate, lucru pe verticală | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Materiale de construcţii depozitate în stive dezordonate sau în locuri nepermise, lovire, vătămare corporală pe durata activităţilor | ITM 45-180 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | Căderea maselor suspendate/ridicate pe schele, la lucrul altora pe verticală | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Fluide la temperaturi ridicate, hidrocarburi, compuşi chimici din recipienţi, conducte, racorduri defecte – pot deversa pe căile de circulaţie şi în zonele de lucru | ITM 45-180 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | Prăbuşirea platformelor de acces în timpul efectuării inspecţiilor | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Aşchii, părţi componente ale organelor de maşini în mişcare, detaşate datorită uzurilor, fisurilor, vibraţiilor, şocurilor | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Bucşi, tampoane îmbătrânite, uzate determină vibraţii ale instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă mai mari decât limitele calculate de către producător | ITM 3-45 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Debranşări, străpungeri ale racordurilor, tubulaturii de transport a fluidelor | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | Suprafeţe sau contururi periculoase | Instalaţii/sisteme/echipamente de muncă care prezintă uzuri, neconformităţi faţă de HG 1146/2006, reparaţii nefinisate corespunzător | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  | Recipienţi sub presiune | Instalaţii/sisteme/echipamente de muncă ataşate recipienţilor sub presiune sau al căror scop este acela de a livra fluide care se vor înmagazina în recipienţi sub presiune | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  | Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice | Axe, bucşi, rulmenţi, socluri îmbătrânite, uzate generează vibraţii şi uzuri premature care pot afecta şi operatorii | ITM 45-180 | 3 | 1 | 2 |
|  | 2. FACTORI DE RISC TERMIC 2.1 Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor | Scăpări de abur la vane, racorduri, etc. | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Scăpări de păcură fierbinte la presetupe, vane, racorduri, etc. | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Scăpări de ulei supraincins în contact cu părţile neprotejate ale corpului | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Scăpări de abur supraincins şi în presiune în contact cu părţile neprotejate ale corpului | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, pompei, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | În cazul apariţiei defecţiunilor la sistemul de răcire, căderea izolaţiei | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | 2.2. Flacări, flame | Aprinderea accidentală, explozia fluidelor din instalaţii din motive aleatorii | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | 3. FACTORI DE RISC ELECTRIC | Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale echipamentului de muncă | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale instalaţiilor | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | Conductori neizolaţi, legături improvizate, traversări | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | 4. FACTORI DE RISC CHIMIC | Acidul sulfuric din acumulatori în caz de avarie | DECES | 7 | 2 | 4 |
| D. FACTORII DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCA | 1. FACTORI DE RISC FIZIC | Temperatura aerului ridicată vara, scăzută iarna | ITM 3-45 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Curenţi de aer prezenţi în toate incintele şantierului | ITM 3-45 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | Umiditatea aerului crescută în zonele de purjare şi supape ale instalaţiilor de încălzire cu abur tehnologic | ITM 3-45 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Calamitati naturale: cutremur, vijelii, furtuni, tornade, inundaţii | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | 2. FACTORI DE RISC CHIMIC | Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici: scăpări, deversări necontrolate de la instalaţiile proprii sau din vecinătate | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau exploziv: carborund, vapori, particule de hidrocarburi | ITM 45-180 | 3 | 1 | 2 |
|  | FACTORI DE RISC BIOLOGIC | Câini fără stăpân necontrolaţi pe căile de circulaţie şi în şantier, muşcături infecţioase | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
|  | CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI | Acces în zone subterane la reţele elctrice, manifestări de claustrofobie | ITM 3-45 | 2 | 1 | 1 |

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

Nivelul de securitate

N ( 8 – 3,26 ( 4,74

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

LOCUL DE MUNCĂ: ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,26

LEGENDǍ

- Intrarea pe teritoriul altor posturi de fără a lua măsurile de securitate specifice

- Lipsa de organizare în verificarea lucrărilor, rapoartelor, instalaţiilor

- Lipsa de planificare a probelor, încercărilor, reviziilor, operaţii de mentenanţa în funcţie de vechimea instalaţiilor şi auxiliarelor, a circuitelor energetice (fluide şi energie electrică)

- Cooperarea, informarea reciprocă insuficientă şi neformalizată

- Utilizarea greşită a echipamentelor

- Poziţia de lucru vicioasă, neergonomică

- Întrebuinţarea greşită a uneltelor şi accesoriilor de tăietoare, înţepătoare,

- Reglarea greşită a luminii, ventilaţiei, temperaturii

- Necunoaşterea procedurilor şi lipsa exerciţiilor pentru intervenţia în caz de pericol grav şi iminent, întârzierea manevrelor în favoarea unor alte etape ale procedurilor intervenţiei

- Amplasarea lucrătorului neprotejat în direcţia defulării fluidelor sub presiune , arcurilor electrice

- Intervenţii personale, intempestive în reglaje fără a ţine cont de acţiunile anterioare

- Asistenţa tehnică eronată în staţiile electrice, la generatoare şi consumatori

- Lansarea comenzilor cu întârziere

- Întârzierea solicitărilor pentru revizii şi reparaţii ale instalaţiilor, controalelor şi verificării instalaţiilor şi altor EM – riscuri colective

- Intervenţiile intempestive rezultate din neinformare cu privire la intervenţiile anterioare şi iniţierilor de comenzi

- Părăsirea postului de lucru fără a desemna un înlocuitor – risc colectiv

- Substituirea în munca altor lucrători

- Punerea/repunerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor fără a se asigura  parcurgerea riguroasă a  etapelor conform cărţilor tehnice

- Acţiunea arcului electric, electrocutarea lucrătorului care intervine în instalaţii

- Deplasarea pe căile de circulaţie întrerupte, cu obstacole sau stricate, în apropierea golurilor nesemnalizate, neprotejate sau insuficient protejate

- Deplasarea prin vecinătatea structurilor de construcţie instabile, în curs de demolare

- Staţionarea în imediata vecinătate a armaturilor, organelor de maşini în mişcare, căilor de circulaţie

- Staţionari în fata gurii de vizitare şi observare a flăcării

- Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare, căi de circulaţie pe verticală, slab iluminate

- Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare

- Stări contradictorii / conflictuale în timpul muncii

- Lipsa de măsuri în situaţiile evenimentelor minore

- Omiterea operaţiilor care îi asigură securitatea la postul de lucru

- Nerespectarea/neefectuarea controlului medical periodic

- Neacţionarea /acţionarea greşită a butonului de avarie

- Neverificarea proceselor verbale de punere în funcţiune a instalaţiilor, a parametrilor tehnologici măsuraţi, a intervenţiilor efectuate în situaţii de avarii

- Organizarea muncii şi procedurilor fără a ţine cont de elementele esenţiale ale sistemului de muncă, sarcinile conexe, atribuţiile suplimentare, cumulul de funcţiuni, timpul de lucru, pauzele obligatorii, pauzele suplimentare, climatul social al muncii

- Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea măsurilor tehnice şi organizatorice immediate,

- Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă de personalul care nu respectă foile de manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile pentru instalaţiile deservite

- Executarea operaţiilor succesive aplicând parţial procesele tehnologice descrise în cărţile tehnice şi instrucţiunile tehnice interne de lucru

- Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate atunci când trebuie să stabilească, să impună şi să verifice executarea corectă a tuturor operaţiilor legate de punerea în funcţiune / exploatare / retragere din funcţiune a echipamentelor de muncă

- Poziţie de lucru şezând şi ortostatica la alegere

- Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, legată de atenţia distributivă pe o zonă întinsă şi multiple echipamente de muncă

- Munca este concentrată şi solicitantă neuropsihosenzorial, stres cauzat de responsabilitatea funcţiei şi riscurile colective asociate

- Situaţii contradictorii care generează fluctuaţii neuropsihice, suprasolicitare neuropsihosenzorială

- Solicitarea atenţiei şi funcţiilor psihice corelative pe întreg program de lucru

- Surprinderea prin pornirea accidentală a echipamentelor tehnice de către ceilalţi participanţi la procesul de muncă, alte persoane care pătrund autorizat sau nu în spaţiul de lucru

- Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor din instalaţie care pot înregistra mişcări sau deplasări comandate automat

- Accidente de circulaţie intra-şantier, loviri, vătămare gravă

- Instalaţii supraetajate, lucru pe verticală

- Materiale de construcţii depozitate în stive dezordonate sau în locuri nepermise, lovire, vătămare corporală pe durata activităţilor

- Căderea maselor suspendate/ridicate pe schele, la lucrul altora pe verticală

- Fluide la temperaturi ridicate, hidrocarburi, compuşi chimici din recipienţi, conducte, racorduri defecte – pot deversa pe căile de circulaţie şi în zonele de lucru

- Prăbuşirea platformelor de acces în timpul efectuării inspecţiilor

- Aşchii, părţi componente ale organelor de maşini în mişcare, detaşate datorită uzurilor, fisurilor, vibraţiilor, şocurilor

- Bucşi, tampoane îmbătrânite, uzate determină vibraţii ale instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă mai mari decât limitele calculate de către producător

- Debranşări, străpungeri ale racordurilor, tubulaturii de transport a  fluidelor

- Instalaţii/sisteme/echipamente de muncă care prezintă uzuri, neconformităţi faţă de HG 1146/2006, reparaţii nefinisate corespunzător

- Instalaţii/sisteme/echipamente de muncă ataşate recipienţilor sub presiune sau al căror scop este acela de a livra fluide care se vor înmagazina în recipienţi sub presiune

- Axe, bucşi, rulmenţi, socluri îmbătrânite, uzate generează vibraţii şi uzuri premature care pot afecta şi operatorii

- Scăpări de abur la vane, racorduri, etc.

- Scăpări de păcură fierbinte la presetupe, vane, racorduri, etc.

- Scăpări de ulei supraincins în contact cu părţile neprotejate ale corpului

- Scăpări de abur supraincins şi în presiune în contact cu părţile neprotejate ale corpului

- Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, pompei, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate

- Încălzirea instalaţiilor/sistemelor/ echipamentelor de muncă, aparatelor ataşate, arsuri ale părţilor neprotejate

- În cazul apariţiei defecţiunilor la sistemul de răcire, căderea izolaţiei

- Aprinderea accidentală, explozia fluidelor din instalaţii din motive aleatorii

- Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale echipamentului de muncă

- Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale instalaţiilor

- Conductori neizolaţi, legături improvizate, traversări

- Acidul sulfuric din acumulatori în caz de avarie

- Temperatura aerului ridicată vara, scăzută iarna

- Curenţi de aer prezenţi în toate incintele şantierului

- Umiditatea aerului crescută în zonele de purjare şi supape ale instalaţiilor de încălzire cu abur tehnologic

- Calamitati naturale: cutremur, vijelii, furtuni, tornade, inundaţii

- Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici: scăpări, deversări necontrolate de la instalaţiile proprii sau din vecinătate

- Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau exploziv: carborund, vapori, particule de hidrocarburi

- Câini fără stăpân necontrolaţi pe căile de circulaţie şi în şantier, muşcături infecţioase

- Acces în zone subterane la reţele elctrice, manifestări de claustrofobie

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

LOCULUI DE MUNCĂ: ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat conform metodei avizate are valoarea 3,26  situându-se sub  limita de acceptabilitate (3,5), în categoria riscurilor mici.

S-au identificat un număr de 75  factori de risc dintre care: 23 factori au nivel parţial de risc peste limita de acceptabilitate de 3,5  şi 52 factori au niveluri parţiale de risc sub limita de acceptabilitate.  Factorii pentru care trebuie luate măsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor sunt ( nivel de risc 4 ):

- F1 Intrarea pe teritoriul altor posturi de fără a lua măsurile de securitate specifice

- F3 Lipsa de planificare a probelor, încercărilor, reviziilor, operaţii de mentenanţa în funcţie de vechimea instalaţiilor şi auxiliarelor, a circuitelor energetice (fluide şi energie electrică)

- F4 Cooperarea, informarea reciprocă insuficientă şi neformalizată

- F9 Necunoaşterea procedurilor şi lipsa exerciţiilor pentru intervenţia în caz de pericol grav şi iminent, întârzierea manevrelor în favoarea unor alte etape ale procedurilor intervenţiei

- F10 Amplasarea lucrătorului neprotejat în direcţia defulării fluidelor sub presiune , arcurilor electrice

- F11 Intervenţii personale, intempestive în reglaje fără a ţine cont de acţiunile anterioare

- F12 Asistenţa tehnică eronată în staţiile electrice, la generatoare şi consumatori

- F13 Lansarea comenzilor cu întârziereF18 Punerea/repunerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor fără a se asigura  parcurgerea riguroasă a  etapelor conform cărţilor tehnice

- F21 Deplasarea prin vecinătatea structurilor de construcţie instabile, în curs de demolare

- F24 Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare, căi de circulaţie pe verticală, slab iluminate

- F25 Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare

- F27 Lipsa de măsuri în situaţiile evenimentelor minore

- F28 Omiterea operaţiilor care îi asigură securitatea la postul de lucru

- F33 Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea măsurilor tehnice şi organizatorice immediate,

- F34 Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă de personalul care nu respectă foile de manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile pentru instalaţiile deservite

- F36 Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate atunci când trebuie să stabilească, să impună şi să verifice executarea corectă a tuturor operaţiilor legate de punerea în funcţiune / exploatare / retragere din funcţiune a echipamentelor de muncă

- F42 Surprinderea prin pornirea accidentală a echipamentelor tehnice de către ceilalţi participanţi la procesul de muncă, alte persoane care pătrund autorizat sau nu în spaţiul de lucru

- F43 Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor din instalaţie care pot înregistra mişcări sau deplasări comandate automat

- F54 Instalaţii/sisteme/echipamente de muncă ataşate recipienţilor sub presiune sau al căror scop este acela de a livra fluide care se vor înmagazina în recipienţi sub presiune

- F64 Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale echipamentului de muncă

- F65 Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale instalaţiilor

- F67 Acidul sulfuric din acumulatori în caz de avarie

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare măsurile prezentate în "Fişa de măsuri propuse".

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează :

| Tabelul de ponderi a FR pe componente în sistemul de muncă |  |
| --- | --- |
| EXECUTANT | 41,33 % |
| SARCINA DE MUNCĂ | 13,33 % |
| MIJLOACE DE PRODUCŢIE | 34,67 % |
| MEDIUL DE MUNCĂ | 10,67 % |
| Total FR Evaluaţi | 75 |
| Ponderea Factorilor de risc aparţinând executantului în total factori de risc | 41,33 % |
| Număr de Factori de risc cu consecinţe ireversibile | 42 |
| Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în totalul Factorilor de Risc | 56 % |
| Număr factori de risc cu consecinţa maximă previzibilă în subtotal factori de risc proprii executantului | 23 |
| Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în factorii de risc proprii executantului | 74,19 % |

Erorile executantului au, în cea mai mare parte, consecinţe ireversibile – deces.

FACTORII DE RISC CE POT AVEA CONSECINŢELE MAXIME PREVIZIBILE  - DECES, REPREZINTĂ 56 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC şi 74,19 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI.

ACEŞTI FACTORI DE RISC VOR FI ANALIZAŢI PERSEVERENT DE CĂTRE ANGAJATOR, SCOPUL MĂSURILOR PE CARE LE VA DISPUNE FIIND ACELA DE ELIMINARE A LOR

Evenimentele de munca datorate materializării acestor riscuri au în cea mai mare parte consecinţe ireversibile asupra executantului, ceea ce impune o atenţie sporită implementării măsurilor care conduc la eliminarea sau diminuarea lor.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA

GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ

LOCUL DE MUNCĂ: ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,26

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE

LOCUL DE MUNCǍ ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII

| Simbol factor | FACTORII DE RISC identificati şi evaluati la locul de muncă | NIVEL PARTIAL DE RISC | MASURILE PROPUSE pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de muncă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TEHNICE | ORGANIZATORICE |
| F1 | Intrarea pe teritoriul altor posturi de fără a lua măsurile de securitate specifice | 4 |  | Lucrătorul trebuie să cunoască, să fie instruit, să aplice şi să stabilească măsuri de securitatea muncii specifice, corelat pentru munca în comun |
| F3 | Lipsa de planificare a probelor, încercărilor, reviziilor, operaţii de mentenanţa în funcţie de vechimea instalaţiilor şi auxiliarelor, a circuitelor energetice (fluide şi energie electrică) | 4 |  | nu se admite efectuarea probelor, încercărilor, reviziilor, operaţiilor de mentenanţă în afara planificării |
| F4 | Cooperarea, informarea reciprocă insuficientă şi neformalizată | 4 | Se vor asigura mijloace de comunicaţii fără fir, independente faţă de telefonie (sisteme radio, frecvenţă dedicată) suficiente pentru a cuprinde aria PRODUCŢIE, emiţând un semnal bun sau foarte bun | Lucrătorii vor fi instruiţi ca să utilizeze staţiile de emisie-recepţie; Se va ţine o evidenţă a predării-primirii staţiilor şi terminalelor în perfectă stare de funcţionare; Se va lua masura verificării în teren şi inopinat a respectării de către lucrători a indicaţiilor celorlalţi participanţi la procesul de muncă |
| F9 | Necunoaşterea procedurilor şi lipsa exerciţiilor pentru intervenţia în caz de pericol grav şi iminent, întârzierea manevrelor în favoarea unor alte etape ale procedurilor intervenţiei | 4 |  | Conştientizarea obligaţiei lucrătorului în caz de pericol grav şi iminent prin instruiri de SSM şi SU; Efectuarea de demonstraţii şi exerciţii inclusiv inopinate |
| F10 | Amplasarea lucrătorului neprotejat în direcţia defulării fluidelor sub presiune, arcurilor electrice | 4 | Stabilirea limitărilor fizice acolo unde este posibil Dotarea cu EIP adecvat unor astfel de eventualităţi | Procedurile de monitorizarea a etanseităţilor şi uzurii în sistem să stabilească concret responsabili, termene de verificare; La nivelul conducerii operative aceste informaţii să fie centralizate şi comunicate managementului executiv pentru planificarea reparaţiilor şi înlocuirilor necesare. |
| F11 | Intervenţii personale, intempestive în reglaje fără a ţine cont de acţiunile anterioare | 4 |  | Daca nu are expres sarcina de muncă, calificarea necesară, instruirea şi experienţa necesară manevrelor, lucrătorul acţionează pe proprie răspundere Acţiunile lucrătorului desemnat în pentru SSM sunt în materia supravegherii, instruirii, monitorizării, etc lucrătorilor care execută operaţii |
| F12 | Asistenţa tehnică eronată în staţiile electrice, la generatoare şi consumatori | 4 | AMC sigure | Lucrătorul trebuie să cunoască semnificaţiile oricaror semne şi simptome, precum şi corelaţiile care îi permit să fie sigur pe indicaţiile AMC Conducerea asigură diseminarea informaţiei corecte şi măsurile corective şi preventive în instalaţii prin actiuni verificabile |
| F13 | Lansarea comenzilor cu întârziere | 4 | Sistemele de avertizare a regimului de funcţionare şi parametrilor tehnologici vor fi proiectat sa lanseze semnale preventive audio – vizuale cu intensităţi şi frecvenţe crescânde până la semnalul continuu | Instruire privind semnalele şi nivelul de operativitate cerut de un anumit tip de semnal Asigurarea mijloacelor de comunicaţie independente la distanţă |
| F18 | Punerea/repunerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor fără a se asigura parcurgerea riguroasă a etapelor conform cărţilor tehnice | 4 | Optimizarea automatizarilor şi feedback-urilor în sisteme, Verificarea şi probele tehnice în gol şi suprasarcină admisă | Asigurarea unui proces de învăţare continuua prin instruiri tehnologice şi de securitate; Verificarea aptitudinii şi cunostinţelor; |
| F21 | Deplasarea prin vecinătatea structurilor de construcţie instabile, în curs de demolare | 4 | Se vor face reparaţii şi consolidări corespunzatoare ale construcţiilor care adăpostesc instalaţiile | Angajatorul va previziona în bugetele sale de investiţii asigurarea condiţiilor de muncă sigure Se va întocmi planul de investiţii / cheltuieli avându-se în vedere respectarea normelor în construcţii şi cerinţelor de securitatea a muncii lucrătorilor |
| F24 | Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare, căi de circulaţie pe verticală, slab iluminate | 4 | Diminuarea intr-o masură cât mai mare a deplasărilor pe verticală şi a lucrului pe nivele suprapuse; Îndreptarea/repararea scărilor, podinelor, refugiilor, balustradelor, schelelor, închiderilor; Iluminarea la un nivel de minim 50 Lux a căilor de circulaţie atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte Verificarea tuturor etanşeităţilor care prin defectarea lor pot produce scurgeri de produse cu caracter lubrifiant pe suprafeţele căilor de acces; Pentru transportul/manevrarea lubrifiantilor se vor folosi numai recipienţi etanşi | Managementul operativ va inventaria toate căile de circulaţie; Se va întocmi un plan; Se va întocmi un buget; Se vor numi responsabili; Se va urmări realizarea lucrărilor |
| F25 | Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare | 4 |  |  |
| F27 | Lipsa de măsuri în situaţiile evenimentelor minore | 4 |  | Se vor defini evenimentele minore Se vor clasifica actiunile, momentul, durata şi responsabilul, prin planificarea activităţăilor de ordin tehnic |
| F28 | Omiterea operaţiilor care îi asigură securitatea la postul de lucru | 4 | Dotarea cu EIP adaptat specificului sectorului în care îşi desfăşoară activitatea |  |
| F33 | Nesupravegherea operaţiilor pregătitoare pentru intervenţiile în caz de avarii, neluarea măsurilor tehnice şi organizatorice immediate | 4 |  | Pregatirea interventiei în caz de avarii trebuie să se refere cel puţin la: Siguranţa lucrătorilor Ordinea operaţiilor pentru eliberarea zonei de lucru Tehnologia şi procedeele folosite Verificarea punerii în stare de siguranţă a instalaţiilor, EM, etc Programul de repunere în funcţiune Seful ierarhic supervizează toate operaţiunile de mai sus, împreună cu serviciul intern SSM şi conducatorii direcţi ai locurilor de muncă |
| F34 | Monitorizarea insuficientă şi permisivitate faţă de personalul care nu respectă foile de manevră şi instrucţiunile tehnice aplicabile pentru instalaţiile deservite | 4 |  | Revizuirea şi în caz de nevoie reeditarea foilor de manevră; Diseminarea lor catre toţi cei care urmează să le aplice; Instruirea într-un termen scurt de la data diseminării; Verificarea extrem de severă a insuşirii manevrelor; Testare teoretică şi practică |
| F36 | Autoritate insuficientă şi lipsa de fermitate atunci când trebuie să stabilească, să impună şi să verifice executarea corectă a tuturor operaţiilor legate de punerea în funcţiune / exploatare / retragere din funcţiune a echipamentelor de muncă | 4 | Asigurarea bazei materiale şi tehnologice pentru orice intervenţie, reparaţie, imbunătăţire tehnologică | Testarea aptitudinala şi de personalitate a lucrătorilor; Supracontrol periodic din partea şefilor ierarhici |
| F42 | Surprinderea prin pornirea accidentală a echipamentelor tehnice de către ceilalţi participanţi la procesul de muncă, alte persoane care pătrund autorizat sau nu în spaţiul de lucru | 4 | Existenţa în dotarea echipamentelor de muncă a protecţiilor împotriva pornirilor accidentale şi a butoanelor de oprire de urgenţă | Lucrătorii vor dispune măsuri de securitate atunci cand îşi exercită funcţia în instalaţii astfel încât să prevină pornirea accidentală a echipamentelor de muncă |
| F43 | Curăţarea sau atingerea cu mâna a părţilor din instalaţie care pot înregistra mişcări sau deplasări comandate automat | 4 | Nu se admite functionarea echipamentelor de munca ale caror dispozitive fizice de protectie sunt indepartate, stricate sau ineficiente; Se va urmari ca echipamentele de munca sa se opreasca automat atunci cand un dispozitiv de protecţie este indepartat Echipamentele individuale de protecţie adecvate locului de muncă, vor fi ajustate pe corp şi se vor purta încheiate la toţi nasturii, mai putin cel de la gât care poate fi deschis | EIP se va achiziţiona numai cu certificat de conformitate CE şi pentru EIP speciale certificatul de încercări la zi; În cadrul fiecărui departament / compartiment / sector de activitate vor fi numiţi responsabili cu verificarea inventarului dispozitivelor de protecţie ataşate fiecărui sistem şi cu starea acestora; Se va organiza comunicarea eficientă cu mentenanţa prin CLM |
| F54 | Instalaţii/sisteme/echipamente de muncă ataşate recipienţilor sub presiune sau al căror scop este acela de a livra fluide care se vor înmagazina în recipienţi sub presiune | 4 | Nu se exploatează recipienţi sub presiune care să nu fie verificaţi ISCIR la zi Nu se admite verificare ISCIR fara probe la presiune în suprasarcină a elementelor de siguranţă obligatorii (supape, racorduri, AMC, etc.) şi după caz a containerelor | RSVTI este obligat să informeze şi să instruiască personalul care operează corelat cu recipienţii sub presiune şi pe cei care lucrează în vecinătăţi Angajatorul are obligaţia de a pune la dispoziţie toate mijloacele pentru respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR |
| F64 | Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale echipamentului de muncă | 4 | Se vor identifica şi se vor evita expunerile la tensiunile de pas Staţiile vor fi dotate cu unelte specializate pentru acţiunea pe zone neizolate ale instalaţiei sub tensiune Nu se admite funcţionarea echipamentelor de muncă ale căror dispozitive fizice de protecţie sunt îndepărtate, stricate sau ineficiente; | Instruirea lucrătorilor se face conform HG 1146/2006 şi HG 1136/2006 şi normelor ANRE |
| F65 | Electrocutare prin contactul direct cu părţile neizolate ale instalaţiilor | 4 |  |  |
| F67 | Acidul sulfuric din acumulatori în caz de avarie | 4 | Dotarea cu EIP adecvat | Instruirea şi conştientizarea lucrătorilor cu privire la riscurile la care se expun în îndeplinirea sarcinilor de muncă; Afişarea fişelor tehnice de securitate a substantelor periculoase cu care lucrătorii pot intra în contact în timpul îndeplinirii sarcinilor de muncă; Instrucţiunile proprii SSM vor cuprinde măsuri de acordarea a primului ajutor; Demonstraţii practice privind acordarea primului ajutor, utilizarea EIP |